## Slide 1: Design av heissystem
Henning Ward
Natalie Berg

## Slide 2: Designkonsept
Ingen master.
Alle heiser utfører samme beregning (kostfunksjon).
Alle heiser deler sin ordreliste (med tilhørende kost) med alle.
  UDP broadcast/multicast
  Heartbeat
Hver heis sammenligner sin kost med de andre heisene sin kost (for hvert ordre)
  Dersom heisen har lavere kost -> legge til ordre i egen ordreliste
  Dersom høyere kost -> slette fra sin ordreliste
  Unik kost tildelt hver heis avgjør når kostfunksjonen blir lik hos flere heiser
En tråd for å sende og en for å motta
Tråder mellom moduler
Bruker go channels for threading

## Slide 3: Fault tolerance
Hver heis lagrer sin egen ordreliste til fil.
  Ingen heiser mister sine ordre dersom systemet rebootes.
Hver heis lagrer ordrelistene til de andre heisene (nyeste kopi).
  Dersom X antall heartbeats uteblir fra en heis, antar de andre heisene at den er dø og kopierer dens ordre i sine egne ordrelister.

## Slide 4: Ytterligere forklaringer
Når en heis mottar en ordre (fra knapp):
  Legger til i sin egen ordreliste med tilhørende kost
Når en heis mottar en ordreliste (fra en annen heis):
  Lagre ordrelisten.
  Sammenlign om noen av de mottatte ordrene er lik heisens egne ordre.
    Sammenligne kost på like ordre.
    Dersom egen kost høyere -> slette fra egen ordreliste.
  Beregne kostfunksjonen for de resterende ordrene.
    Sammenligne beregnet kost med mottatt kost.
    Dersom egen kost lavere -> legge til egen ordreliste.
Hver heis broadcaster sin ordreliste X antall ganger i sekundet.
Hver heis lytter etter ordrelister fra andre heiser og behandler disse når de mottas.

## Slide 5: Klassediagram

## Slide 6: FSM